Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának

29/2005. (IV.24.)

önkormányzati rendelete

a Kaposvár, Teleki u. – Városház u. – Noszlopy Gáspár u.– Újpiactér

által határolt tömb szabályozási tervéhez

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § a.) pontjában (a továbbiakban: Étv.) kapott felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében – a település önkormányzatának az országos szabályozásnak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel, a település területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos a telekhez fűződő helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket magába foglalóan – az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) sz. Kormányrendeletre (a továbbiakban: OTÉK) is figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:

Általános előírások

1.§.

- E rendelet hatálya a "Kaposvár, Teleki utca - Városház utca –Noszlopy Gáspár utca – Újpiactér által határolt tömb településrendezési terve " M=1:1000 méretarányú szabályozási terv területére terjed ki, melynek határai:

a.) északon a Városház utca;

b.) északkeleten a Teleki utca;

c.) nyugaton a Noszlopy Gáspár utca,

d.) délen az Újpiactér.

- A tervezési területen területet felhasználni, létesítmények elhelyezésére építési telket, építési területet (közpark esetén területet) kialakítani, építési és bontási tevékenységet folytatni, épület, építmény rendeltetését megváltoztatni, valamint ilyen célra hatósági engedélyt adni - az országos érvényű jogszabályok mellett - e rendelet előírásainak és a szabályozási tervnek megfelelően szabad.

- E rendeletnek része a rendelet mellékletét képező szabályozási terv, a rendeletet a szabályozási tervvel együtt kell használni és értelmezni.

2. §

(1) A szabályozás kötelező szabályozási elemei:

a.) szabályozási vonal;

b.) építési övezet határa;

c.) övezeti előírás;

d.) építési hely határa;

e.) közhasználatú árkád, átjáró;

f.) közterület alatti beépítés határa.

- A kötelező szabályozási elemek – a sajátos jogintézmények kivételével – csak a szabályozási terv módosításával változtathatók. A sajátos jogintézmények – külön önkormányzati rendelettel – a szabályozási terv módosítása nélkül módosíthatók. Az egyéb, irányadó elemek változtatása - a szükséges szakhatósági egyeztetések lefolytatásával, városi főépítészi egyeztetéssel - hatósági engedélyezési eljárás keretében történhet.

3. §

- A tervezési területen belül minden építményfajtára készített engedélyezési terv során a városi főépítész, illetve az Önkormányzati Tervtanács egyetértő nyilatkozatát be kell szerezni.

- A telekalakítások és telekösszevonások a kialakult állapotnak és a szabályozási tervnek megfelelően történhetnek. A telekalakítások engedélyezése során – a beépítés feltételeként – rendelkezni kell a közművesítés és az útépítés műszaki paramétereiről is.

4. §

- A Magyar Geológiai Szolgálat Dél-dunántúli Területi Hivatalát az építési engedélyezési eljárásokba szakhatóságként be kell vonni:

a.) 3,0 m-nél nagyobb földvastagságot érintő tereprendezéssel járó építkezés esetén  (feltöltés, bevágás);

b.) a felsoroltakon túlmenően azon fontos esetekben, amikor a lakosság, a tervezők, vagy az Önkormányzat kedvezőtlen, az altalajjal összefüggő jelenségeket észlel.

(2) 	A Pécsi Bányakapitányságot az engedélyezési eljárásba szakhatóságként be kell vonni:

a.) a külön jogszabályban meghatározott talaj kivételével, az ásványi nyersanyag kitermeléssel járó építési, tereprendezési, vízrendezési tevékenységek engedélyezése során, ha a kitermelt ásványi nyersanyag a kitermelés helyéről elszállításra, illetve nem a kitermeléssel érintett területen deponálásra kerül, és ennek során üzletszerűen hasznosul, értékesül;

b.) az építési engedélyezési eljárások során, ha a tervezett létesítmény 300 m2 –nél nagyobb alapterületű föld alatti tárolótérrel (pince, mélygarázs) rendelkezik.

(3) 	Ha a területelőkészítési- és építési munkák során régészeti leletek kerülnek elő, a munkát fel kell függeszteni, és ezzel egyidejűleg értesíteni kell a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságát. A beruházónak a megelőző feltárás költségét finanszíroznia kell a külön jogszabályban foglaltak szerint.

(4) 	A területen építési engedély csak a megfelelő közmű-, út- és járdaépítések üzemeltetők által történt átvétele után adható ki.

(5) 	A Noszlopy Gáspár utcában, illetve az azzal határos ingatlanokon lévő fák védelmét magasépítési, közmű és mélyépítési tevékenység során biztosítani kell.

Területfelhasználás

5. §.

- A tervezési terület

  - beépítésre szánt területei általános jellegük, valamint sajátos építési használatuk szerint:

1.) településközponti vegyes terület (Vt);

2.) különleges terület (KAP).

  - beépítésre nem szánt területei:

1.) közlekedési terület (Kö);

2.) zöldterület (Z).

(2) 	A terület-felhasználási egységeket, valamint azok határvonalait, és a szabályozási vonalakat a szabályozási terv tartalmazza.

Beépítésre szánt területek

Településközponti vegyes terület (Vt)

6. §.

- A beépítésre szánt övezetek területén a tömbre vonatkozóan a beépítés módját, a megengedett beépítés mértékét, a megengedett legnagyobb építmény magasságot és a megengedett legkisebb kialakítható telek területet a szabályozási tervben az övezeti jel melletti szabályozási jel tünteti fel.( Vt jelű terület)

- A településközpont vegyes területen az OTÉK 16.§-a szerint meghatározott építmények helyezhetők el, a (2) bekezdés 7.) pontja illetve a (3) bekezdés 2.) pontjában foglaltak kivételével.

- A területen teljes közművesítettséget kell biztosítani.

(4)	A területen a szabályozási terv, illetve az OTÉK előírásai szerinti zöldfelületet kell biztosítani.

7. §

- A településközpont vegyes terület egyes alövezeteire az alábbi részletes előírások érvényesek:

a.)Vt-1 övezet:

A (K) kialakult előírás értelmében a meglévő telekméret, építménymagasság, beépítettség nem változtatható, kivéve a mozinál a keleti irányú bővítést.

A 90/2 hrsz-ú ingatlanon belül a Polgármesteri Hivatal épülete a jelenlegi kubatúrán belül tetőtérbeépítéssel bővíthető.

b.)Vt-2 övezet:

Kialakult zártsorú beépítés. Az övezetbe tartozó telkeken lévő épületek sem vízszintes, sem magassági értelemben nem bővíthetők, kivéve a 75 hrsz-ú ingatlanra eső építési helyet, ahol zártsorú beépítési móddal építhető épület 100%-os beépítettséggel, a Teleki u. 18. és 22. számú épületek párkány- és gerincmagasságát nem meghaladóan.

c.)Vt-3 övezet:

Meglévő kialakult beépítés, sem magassági sem alapterületi értelemben nem változtatható. Új épület építése esetén a telken 100%-os beépítettséggel építhető épület, legfeljebb 4,5m építménymagassággal.

d.)Vt-4 övezet:

Zártsorú beépítési móddal lakó és kereskedelmi – vendéglátási funkciókkal beépíthetők. Déli homlokzatra nyílóan lakásfunkciók nem helyezhetők el. Az építménymagasság legfeljebb 7,5 m. Az övezetben a telek területének legalább 10%-át zöldfelületként kell kialakítani.

e.)Vt-5 övezet:

A szabályozási terven lehatárolt ingatlan a 80/3 hrsz-ú telken lévő meglévő épülethez zártsorúan csatlakozva, annak párkány- és gerincmagasságához igazodva építhető be az építési helyen belül. A telkek szint alatt 100%-ig beépíthetők. A telek délre néző homlokzatára nyílóan lakás nem létesíthető. A szabályozási terven jelölt helyen kötelezően közterületi gépkocsi és gyalogos átjáró létesítendő a közút feletti felülépítési joggal. Az övezet felszíni parkolójában az OTÉK-ban előírt fatelepítést, vagy azzal egyenértékű növényzet elhelyezését (konténer, pergola, stb.) szaktervező által készített kertészeti tervben szakmailag alátámasztott módon biztosítani kell.

f.)Vt-6 övezet:

A telekalakítás után létrejött telek terepszint alatt 100%-ig garázzsal és kereskedelmi funkcióval ( legfeljebb 400 m2 alapterületű ) beépíthető. A terepszint alatti létesítmények építészeti és statikai terveihez geotechnikai szakvélemény készítése szükséges. Terepszinten (azaz a Városház utcához csatlakozó parkolószinten ) jelölt építési helyen belül, legfeljebb 10% beépítettséggel vendéglátási  funkciójú épület létesíthető. A közterület alatti beépítés mértékét a szabályozási terv „szint alatti beépítés határa” határozza meg, de a garázsszintre vezető lépcső azon túl is megépíthető. Az övezet felszíni parkolójában az OTÉK-ban előírt fatelepítést, vagy azzal egyenértékű növényzet elhelyezését (konténer, pergola, stb.) szaktervező által készített kertészeti tervben szakmailag alátámasztott módon biztosítani kell.

# Különleges terület (KAP)

8. §.

- A különleges terület (KAP jelű terület) a rajtuk elhelyezett építmények sajátos használati módja miatt az OTÉK 10-23.§-a szerinti területektől eltérő terület.

- Különleges közlekedési terület (KAP) a tervezési területen lévő autóbuszpályaudvar.

- A területen lévő meglévő építmények sem vízszintes, sem magassági értelemben nem bővíthetőek. Erre utal a (k) kialakult jelölés.

- Az autóbuszpályaudvar területi bővítése forgalomtechnikai terv alapján történhet.

Beépítésre nem szánt területek

Közlekedési terület (Kö)

9. §.

- A közlekedési, közmű és hírközlési létesítményeket és azok területeit a szabályozási terv tünteti fel.(Kö jelű terület)

- A közutak elhelyezésére szükséges területeket a kialakult állapot figyelembe vétele mellett a szabályozási terv és az OTÉK 26.§.-ban előírtak alapján kell biztosítani.

- A közutak és közművek védőtávolságait a szabályozási szélességen belül a vonatkozó szabványok előírásai alapján, illetve a szabályozási terv szerint kell biztosítani.

- A közlekedési és közmű területeken az OTÉK 26.§. (3) bekezdés 1.) pontja szerinti közlekedési műtárgyakat (lámpák, közlekedési jelzőrendszerek, buszmegálló, lépcső, hirdetőoszlop) lehet elhelyezni, építési engedély alapján, a közlekedési hatóság szakvéleményének és a közterület kezelője hozzájáruló nyilatkozatának csatolásával.

10. §.

- A közlekedési és közmű területek a szabályozási tervben jelöltek szerint használati módjuk, funkciójuk szerint lehetnek:

  - Kö-1 Gyalogos és gépkocsi forgalom számára kijelölt területek,  a szabályozási terven jelölt helyen felülépítési joggal a Vt5 övezethez kapcsolódóan.

  - Kö-2 Kizárólag gyalogosforgalom számára szolgáló területek,

  - Kö-3 Zöldfelületekkel vegyes, kizárólag gyalogosforgalom számára szolgáló közlekedési területek.

- A közlekedési területek a környezetalakítási, térburkolási és utcabútorozási, növénytelepítési tervek alapján valósíthatók meg, építési engedély alapján.

- A felszíni parkolókban az OTÉK-ban előírt fatelepítést, vagy azzal egyenértékű növényzet elhelyezését (konténer, pergola, stb.) szaktervező által készített kertészeti tervben szakmailag alátámasztott módon biztosítani kell.

- Közműrekonstrukció esetén az érintett szakaszra valamennyi közműszolgáltatóval egyeztetett tervet kell készíteni, egy időben az összes közműre.

- Közműlétesítmény önálló föld feletti építményként nem telepíthető.

- Közmű, energiahordozó, szellőztető, hírközlő vezetékek és műtárgyak épületek homlokzatára nem vezethetők, illetve nem helyezhetők el.

- A tömbön belül az eltérő funkciójú területekre a szabályozási tervben feltűntetett területegységenként forgalom technikai terv készítendő. A forgalomtechnikai terv jóváhagyó hatósága a Somogy Megyei Közlekedési Felügyelet.

Zöldterület (Z)

11. §.

- A területen jelölt zöldterület közpark (Z jelű terület).

- A zöldterületen az OTÉK 27. § (4) bekezdés a.) pontjában megjelölt építmények helyezhetők el.

- A területen belüli kötelező zöldfelület legalább 80 %, amelyet többszintesen kell kialakítani úgy, hogy a fával való fedettség ennek legalább 50 %-a legyen.

- A területet szaktervező által készített kertépítészeti terv alapján kell kialakítani.

Közhasználatra szolgáló területek

12. §.

- A tervezési területen a közlekedési és közműterületek, a zöldterület közhasználatra szolgáló területek.

- A közhasználatra szolgáló területeket rendeltetésének megfelelő célra bárki szabadon használhatja; a rendeltetéstől eltérő használathoz a terület tulajdonosának (kezelőjének) hozzájárulása, valamint az illetékes hatóság engedélye szükséges.

- A közterületek rendeltetéstől eltérő használatának részletes szabályait külön önkormányzati rendelet állapítja meg.

Környezetvédelem

13. §.

- A tervezési területen a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy:

a.) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;

b.) megelőzze a környezetszennyezést;

c.) kizárja a környezetkárosítást.

- A területre az általános levegőtisztaság-védelmi értékek vonatkoznak. A területen csak olyan tevékenység folytatható, és csak olyan létesítmények helyezhetők el, amelyek a külön jogszabályokban  megfogalmazott előírásokat kielégítik.

- A külön jogszabályban  megfogalmazott zajvédelmi követelményeket érvényesíteni kell. A zajt keltő és zajtól védendő létesítményeket egymáshoz képest úgy kell elhelyezni, hogy a területre vonatkozó zajterhelési határértékek betartása biztosított legyen. Zajvédelmi szempontból a külön jogszabály értelmében a közlekedésből származó megengedett A-hangnyomásszint a területen 55/45 dB.

- A tervezési területen sérülékeny vízbázis védendő területe nincs. A területen talajszennyezést okozó létesítmény nem helyezhető el, és tevékenység nem végezhető.

- A tervezési területen a szervezett hulladékelszállításról gondoskodni kell. A hulladékgyűjtés csak szabványosított, zárt edényzetben történhet. A gyűjtőedényzet közterületen nem tárolható, elhelyezését telken vagy épületen belül kell biztosítani.

- A tervezési területen veszélyes hulladék keletkezését eredményező tevékenység nem végezhető.

- A területen csak szilárd burkolatú parkoló és útfelület alakítható ki.

- A területen 20 férőhelyet meghaladó parkoló csapadékvizét össze kell gyűjteni. A csatornabekötés előtt olaj- és iszapfogó beépítése szükséges. A felszíni parkolót fásítottan kell kialakítani, 4 gépkocsi helyenként 1 db faültetés vagy azzal egyenértékű növényzet telepítése (konténer, pergola) kötelező.

Sajátos jogintézmények

14. §.

- Helyi közút létesítése, bővítése vagy szabályozása érdekében az építésügyi hatóság élhet a külön jogszabályban meghatározott kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés jogintézményével.

- A tervezési területen meglévő és megvalósítandó épületek működéséhez szükséges utak és közművek létesítése érdekében az érintett ingatlanok tulajdonosai - az Étv. által meghatározott - útépítési és közművesítési hozzájárulás fizetésére kötelezhetők. A hozzájárulás mértékét és arányát külön önkormányzati rendelet szabályozza.

- A településkép javítása érdekében, az azt rontó állapotú építmények meghatározott időn belüli helyrehozatali kötelezettsége előírható.

Helyi értékvédelem

15.§.

- Az egész tervezési terület helyi védelem alatt áll.

- A helyi védelem alatt álló épületekre és növényzetre vonatkozó előírásokat külön önkormányzati rendelet tartalmazza.

Telekalakítási és építési tilalom, korlátozás

16.§.

- A bontásra javasolt épületeket a szabályozási terv tartalmazza.

- A szabályozási terv által érintett önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése csak a szabályozási terv előírásainak megfelelően, megvalósulását követően vagy annak érdekében, azzal egyidejűleg történhet.

- A javasolt telekalakítást a szabályozási terv szabályozási vonalakkal vagy javasolt telekhatár vonalakkal határolja le.

Záró rendelkezések

17. §.

- E rendelet 2005. július 1. napján lép hatályba. E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő építési hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

- E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 25/2001. (IV. 8.) sz. önkormányzati rendelet és az azt módosító 61/2001.(XII. 10.) önkormányzati rendelet.

Kaposvár, 2005. június 16.

Szita Károly s.k.	dr. Kéki Zoltán s.k.

polgármester	címzetes főjegyző

# Footnotes

„A termőföldről” szóló 1994 évi LV. törvény 3.§. (e) bekezdés

„A kulturális örökség védelméről „ szóló 2001. évi LXIV. törvény

„A közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól” szóló 7/2000. (II. 29.)   önkormányzati rendelet

„A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról” szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet

„ A zaj- és rezgésvédelemről” szóló 12/1983. (V. 12.) MT rendelet

„A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról” szóló 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM rendelet

„Az épített környezet alakításáról és védelméről” szóló 1997. évi LXXVIII. tv

Az „Útépítési érdekeltségi hozzájárulásról” szóló 45/2004.(VI. 28.) önkormányzati rendelet

A helyi építészeti értékek védelméről szóló 38/1995.(X.16.) önkormányzati rendelet