REKLÁMARCULATI KONCEPCIÓ

KAPOSVÁR

1999

II. BEVEZETÉS

Kaposvár régi épületei és az épületek környezete igen gazdag, színvonalas és egységes stílust képviselő kovácsoltvas és öntöttvas mívességről tanúskodik.

Ezt ismerték fel a városközpontot tovább tervező építészek és a hagyományokat alkotó módon maivá téve tervezték meg az épületeket - változatos fém erkély korlátokkal, kapukkal, kerítésekkel stb. Ehhez az építészeti környezethez kívántunk mi is iIIeszkedni a tervezett reklámhordozók megtervezésénél.

Arra törekedtünk, hogy a gazdag választékból mindig kiválasztható legyen az adott építészeti környezethez legjobban illő típus. Ennek érdekében a reklámhordozó családok azonos alapformákból indulnak ki, hogy a rendszer érezhető legyen, de anyaguk, megmunkálásuk, mívességük, díszítő elemeik különbözőek. így kerülheti el a rendszer az unalmas uniformizálást és biztosíthat egy olyan rendszert, ahol a védett belváros míves kovácsoltvas reklámhordozóitól az új lakótelep cső reklámhordozójáig számtalan változat felhasználására van lehetőség.

A díszítő motívumok részben a már meg lévő kaposvári, részben az építészeti környezet korát jellemző motívumokból táplálkoznak, amelyeket esetenként a feladatra alkalmazva tovább terveztünk, így válhatnak az általunk kínált tárgyak is "Kaposvárivá" az építészeti környezethez alkalmazkodóvá.

Mivel a reklámhordozók nagy része a járdákon kerülhet elhelyezésre, és ott is a fasorok sávjában (kivétel az óriás plakát), ezért a tárgyak tervezésénél az ott rendelkezésre álló méreteket vettük alapul. Ezért is javasoljuk a tervezett berendezéseket álló formátumúakként és nem fekvőként, és ennek megfelelően vettük figyelembe szélességüket is, mivel leginkább ilyen méretűek férnek el e sávba úgy, hogy jelenlétük nem válik zavaróvá.

A táblák magassági méreténél befolyásoló tényező volt az építészeti környezet és a papírok - szitanyomatok használatos ívmérete (pl.:70 x 100). A régi épületek nyílászáróinak mérete, falfelületeinek aránya, osztottsága nagy méretű tárgyakat nem tűr a környezetbe. Az általunk javasolt hirdető vitrinek, táblák és egyéb reklámhordozók összmagassága jól illeszkedik a városközpont építészeti környezetéhez. Az ennél nagyobb méretű berendezések már kevésbé. Ezért ez utóbbiak helykiválasztásánál körültekintően kell eljárni.

A nagyobb méretű épületek környezetében (új lakóterületeink) a nagyobb tárgyak is elképzelhetőek, így ide már több City Light méretű berendezés és mértékkel óriás plakátok is elhelyezhetőek.

Az épületekre helyezett hirdető táblák és vitrinek, cégtáblák, cégérek, falra festett felíratok, reklámok csak egyedi tervezésűek lehetnek. Azok méretét, formáját, elhelyezését, döntően az épület karaktere határozza meg. Ezért ezekre a berendezésekre reklámhordozó család nem alakítható ki.

2

Az építészeti környezet és az arra a korra jellemző anyaghasználatok határozták meg a reklámhordozók anyagválasztékát is.

A történelmi városmagban főleg kovácsoltvas és öntöttvas szerkezeteket javaslunk. Egyes frekventáltabb helyen - kisebb tételben - nemesfém (bronz, réz), valamint fa is javasolható. Műanyag alkalmazását nem javasoljuk.

Ez a kötöttség fokozatosan oldható az épületek korának fiatalodásával.

Ezek után térjünk rá a reklámarculati koncepció részletes elemzésére!

3

Ill. A REKLÁMARCULATI KONCEPCiÓ RÉSZLETEZÉSE

A reklámarculati koncepció elkészítésénél figyelembe vettük Kaposvár eddig kialakult reklámra vonatkozó hagyományait, feltérképeztük és tanulmányoztuk a már meglévő hirdető berendezéseket, ennek értékelése során alakítottuk ki a végül elfogadásra benyújtott anyagunkat, amely egyrészt új, ill. újszerű reklámhordozók felállítására, bizonyos berendezések megszüntetésére, eltávolítására, vagy átépítésére, valamint az elfogadható minőségű reklámhordozók megtartására tesz javaslatot.

A koncepció részletezése során az alábbi témákra térünk ki bővebben:

1. A városban megjelenhető hirdető berendezés típusok meghatározása

2. Általános érvényű javaslatok

- A város övezetekre való felosztása, a reklámozásra alkalmas területek kijelölése, az adott övezetnek megfelelő hirdető berendezések kategorizálása, fajtája, típusa szerint

4. Bérleti díjak meghatározása

1. A városban meqjelenhető hirdető berendezés típusok meqhatározása

o hirdető táblák, vagy vitrinek

- 50x50 cm-es

- 50x70 cm-es

- 50x100 cm-es

- 50x150 cm-es

- 70x100 cm-es

- 70x150 cm-es

- 150x200 cm-es méretben, ill. ezen méretek határain belül

o favédőrácsokon elhelyezett hirdetés,

o kandeláberen elhelyezett hirdetés,

o információs táblákon elhelyezett hirdetés, vagy útbaigazítás

- City Light ( 117x175 cm ) méretű plakátok befogadására alkalmas berendezések, max. 3,5m magasságig.

- Autóbuszmegállók

- Önálló vitrinek

4

- Hirdetőoszlopok

- Nyilvános WC,

- Köztéri órák,

• Újságárus pavilonok

o óriásplakát ( 3x4m, 2,38x5,04m ) méretű plakátok befogadására alkalmas felületek

- Óriás plakát

- Backlight tábla

- Forgó prizma

o cégérek, cégtáblák, címtáblák

o molinók

o megállító táblák

o reklámzászlók

o korlátok reklámfelülettel

o falfestések

o falra vetített kép

Ezek a felületek megosztva is alkalmazhatóak.

Az ezektől eltérő méretű, vagy jellegű berendezések elbírálására a főépítész jogosult.

2. Általános érvényű javaslatok:

- Közterülten hirdető-berendezés elhelyezése csak közterület használati engedéllyel történhet.

•    Magánterületen hirdető-berendezés elhelyezése csak építési engedéllyel történhet.

- A 2 m2-nél nagyobb felületű hirdető-berendezéseken tartós kivitelben fel kell tüntetni a tulajdonos adatait, név, cím, telefonszám megjelölésével.

5

delegáltjai.

- Az 1. övezet területén a hirdető berendezések, cégérek, cégtáblák és címtáblák nagyságtól függetlenül építési engedély kötelesek legyenek.

- A közparkok területein önkormányzati, vagy kulturális hirdetések kivételével nem helyezhető el semmi nemű hirdetés.

- A meglévő és engedéllyel elhelyezett hirdető és reklámberendezések, a koncepció elfogadását követően az 1..övezet területén 6 hónap, míg egyéb területeken 1 év türelmi idő meghatározásával kerüljenek átépítésre, vagy felújításra.

- Az üzemen kívül álló, vagy engedély nélküli berendezések elbontatása a rendszergazda feladata, a későbbiekben kiírandó pályázat megnyerésétől számított 6 hónapon belül.

- A szerződéssel rendelkező cégek és vállalkozók hirdető berendezései a szerződés időtartamára érvényben maradnak.

- A különböző helyi és országos szinten hirdetők reklámtáblái csak a kiválasztott családnak és adott övezetnek megfelelőek lehetnek.

- Építési területek kerítésein elhelyezett hirdetések nem haladhatják meg a kerítés méreteit. A kerítés magassága max. 2,5 m lehet.

• A Városmag területén nem helyezhető el reklámfelületekkel ellátott korlát.

- Az un. megállító táblák kihelyezése a városközpont területén tilos.

A többi övezet területén szolgáltatási egységenként legfeljebb 1 db 1 m2 felületű megállító tábla akkor helyezhető el, ha az épület falsíkja előtti gyalogos közlekedőn, járdán legalább 1,5 m széles közlekedő felület marad és a kiemeIt szegélyhez nem kerül 0,5 m-nél közelebb.

- Molinók, reklámzászlók kifeszítése övezetektől függetlenül csak időszakosan, rendezvények, ünnepségek, önkormányzati események alkalmával engedélyezhetőek, maximum 10 napi időtartamra.

Úttest fölötti átfeszítések nem helyezhetőek el.

• Óriásplakátok:

Jelenlegi felületmennyiség:

Javasolt mennyiség:

249 felület

270 felület

A felületek jelentős része magánterületeken található. Javasoljuk a város területén elhelyezhető óriásplakátok számának limitálását 270 felületben.

Javasoljuk a berendezések helyének kiválasztásánál önkormányzati területeken való elhelyezést, egymás mellett legfeljebb 10 db felület, minimum 25 m-es távolságon ként engedélyezve.

6

Az 1. Övezet területén sehol sem helyezhető el óriásplakát. Ez alól kivételt jelentenek az építési területek palánkjai, ill. kerítései, valamint A Vásártéri u., és a 48-as Ifjúság útja Berzsenyi út kereszteződésétől a Vásártéri útig terjedő szakasza. Lakótelepek házfalain maximum 1 szinten, fogadó szinten vagy az első vagy a legfelső panelszinten helyezhető el, a közterület zsűri véleménye alapján.

Megjegyzés: A felület számok a hirdetési felületek számát jelentik és nem a berendezések számát. Egy berendezésen elhelyezhető - helyszíntől függően - 1, vagy 2 hirdetési felülettel kihelyezett óriásplakát.

• City Light

Jelenlegi mennyiség:

Javasolt mennyiség:

115 felület 120 felület

A City Light méretű felületek száma jelenleg 115. Javasoljuk a felületek számának emelésére vonatkozó tiltást.

Ez alól kivételt képezhet olyan önkormányzati és a

várost szolgáló berendezések építése, mint pl.: buszmegállók, újságos pavilonok, nyilvános WC-k, köztéri órák telepítése, melyek adott esetben hirdető berendezést is tartalmaznak.

Ezen berendezések a limitként szabott City Light felületeken túl maximálisan a következő számban telepíthetők:

- buszmegállók

- újságos pavilonok

- nyilvános WC

- köztéri óra

max. 14 felület max. 6 felület max. 14 felület max. 6 felület

Ezek által a City Light felületet tartalmazó berendezések száma maximálisan 160 lehet.

Megjegyzés: A felület számok a hirdetési felületek számát jelentik és nem a berendezések számát. Egy berendezésen elhelyezhető - helyszíntől függően - 1, vagy több hirdetési felülettel kihelyezett City Light.

- Egyazon típusú berendezés - óriásplakát, City Light, vagy önálló hirdető tábla, ill. vitrin esetében övezetektől függően 25 m-es távolság betartását javasoljuk útvonalanként, és el kell kerülni a különböző méretű és fajtájú berendezések összezsúfolását.

• Cégérek, cégtáblák és címtáblák

Cégtáblák kapukon, épületek nyílászáróin nem helyezhetőek el, elhelyezhetőek azonban kapu pilléreken,

kerítésen és épületek falain az övezetekre érvényes engedélyezési eljárással.

A védett területeken a Városmag területén és a Városközpontban a cégérek csak míves megoldással készíthetőek, belülről nem lehetnek megvilágítottak.

7

Szolgáltatási egységenként legfeljebb 1 db a homlokzat síkjából 15 cm-nél jobban kiugró hirdető berendezés helyezhető el, amelynek felülete nem haladhat ja meg az 1 négyzetmétert.

• Kandeláberek

Azonos beépítésű területeken ugyanaz a típus használata a kötelező. Egy utcán, vagy téren belül csak egy fajta típus legyen elhelyezhető.

Lámpaoszloptói függően:

- Szimmetrikus oszlopnál ( egyenes oszlop, vagy páros számú lámpafej ) 1, vagy maximum 2 db. A 2 db berendezés nem kerülhet egymás alá, csak egymás mellé.

- Asszimmetrikus kandeláber esetében csak egy tábla helyezhető ki.

A már meg lévő berendezések a II. - Ill. övezet területén megtarthatóak, a fentebb említettek betartásával.

• Falfestés

Elhelyezhetőek a Ill. övezetben és az 1. övezet lakótelepi házfalain a közterületi zsűri engedélye alapján.

• Vetített reklám

Elhelyezhetőek a Ill. övezetben és az 1. övezet lakótelepi házfalain a közterületi zsűri engedélye alapján.

- Amennyiben a hirdető-berendezést rendeltetésszerűen 60 napot meghaladó ideig nem használják, az engedélyes és az ingatlan tulajdonosa a berendezés eltávolítására kötelezhető.

8

- A város övezetekre való felosztása, a reklámozásra alkalmas területek kijelölése. az adott övezetnek megfelelő hirdető berendezések kateqorizálása, fajtája, típusa szerint:

I.	Övezet

- Városmag

- Városközpont

- Belváros

II. 	Övezet

• Családi házas, alacsony szintszámú lakóterületek

Ill. 	Övezet

• Lakótelepek, bevezető utak, ipartelepek

IV. 	Övezet

• Országos és helyi védelem alatt álló területek és épületek

V. 	Övezet

• Külterületek, ill. lakott területen kívüli területek

Az övezethatárok, az övezeteket elválasztó utak, vagy utcák felezővonala által határolt terület. Amennyiben egy adott útszakasz két övezet határát képezi, akkor egy hírdetőberendezés fajtán belül csak azonos típusú berendezés telepíthető.

I. 	Övezet

1. Városmaq

Mely szerint a Városmag területén nem helyezhető el reklámberendezés, kivételt képeznek ez alól a kapualjakban és udvarokban elhelyezett hirdető táblák, ill. vitrinek, az útbaigazító táblák és információs berendezések.

A városmag reklámberendezései az alábbiakból tevődik össze:

o City Light vitrin, kizárólag önkormányzati hirdetésekre

- Polgármesteri hivatal hírei

- Színházi hírek,

- Kulturális hírek stb.

Melyek javasolt helyszínei:

9

- Fő u. - Széchenyi tér

- Fő u. - Kossuth L. u.

- Fő u. - Irinyi D. u.

- Fő u. - Csokonai V. M. u.

- Fő u. - Múzeum u.

- Noszlopy u.

- Dózsa Gy. u.

- Petőfi tér

- Hirdető tábla (50-70x100-150)

• 	Kizárólag udvarokban helyezhető el

Ez alól kivételt képeznek az önkormányzati hirdetések.

- Favédőrács hirdető táblával

• Frekventált helyeken minimum 25 m-es távolságonként telepíthető

- A frekventáltabb területek kihelyezéseinél fákként csak 2 tábla helyezhető el, ha ez ennél ritkábban kerül elhelyezésre, úgy egy fára négy hirdetés is elhelyezhető

- Hirdető vitrin (50-70x100-150)

• Kizárólag kapualjakban, udvarokban helyezhető el

- Falra erősíthető hirdető és reklámtáblák, ill. vitrin

- általában nem kívánatos, de esetenként engedélyezhető a közterületi zsűri engedélye alapján

- egyedi, az épület homlokzatához illeszkedő táblák tervezhetők építési engedély kötelezettséggel

- Cégérek

- Kizárólag belülről nem megvilágított, mívesebb kivitelben készített cégérek engedélyezhetők

- Információs és útbaigazító táblák

• Fontosabb csomópontokban, kereszteződésekben helyezhetőek el

2. Városközpont (Városmagon kívüli rész)

A Városközpont reklámberendezései az alábbiakból tevődnek össze:

10

o City light hirdetőoszlop, vagy vitrin, kizárólag közcélú hirdetésekre

- Polgármesteri hivatal hírei

- Színházi hírek,

- Kulturális hírek stb.

o Hirdető és reklám tábla (50-70-150x100-150-200)

- A megállító táblák helyett alkalmazható, esetenként favédő rácsok

helyettesítéseként is.

- Fa elé történő helyezésnél minimum 25 m-es távolságonként telepíthető

- A táblák kihelyezéseinél egy fához csak 2 tábla helyezhető el,

- Amennyiben nem fa mellé kerül a tábla, úgy minimum 50 m-es távolságonként helyezhető el egymástól útvonalanként.

o Favédőrács hirdető táblával

• Minimum 25 m-es távolságonként telepíthető

o Hirdető vitrin (50-70x100-150)

• Kizárólag kapualjakban helyezhető el

o Falra erősíthető hirdető táblák, ill. vitrin

- általában nem kívánatos, de esetenként engedélyezhető

- egyedi, az épület homlokzatához illeszkedő táblák tervezhetők építési engedély kötelezettséggel

o Buszmegállók hirdetési felületei

o Hirdetőoszlop

• maximum 10 berendezés

A City Light berendezések felületeire vonatkozó maximált limitek figyelembevételével.

Melyek javasolt helyszínei:

- Bethlen tér

- Németh 1. u. - Tallián u.

- Zárda u.

- Berzsenyi u.

- Széchenyi tér - Bajcsy Zs. u.

- Áchim A. u.

A berendezésekből az 50 m- es távolságok betartásával egy útvonalon, vagy utcában több is elhelyezhető.

o Kandeláberre erősíthető hirdető táblák

II

- Csak a mívesebb megoldás alkalmazható, kizárólag a Berzsenyi u. városközponti

szakaszán, Áchim A. u., Budai Nagy A. u. szakaszán

- Kandeláberenként maximum 2 db hirdetés helyezhető el, azonos útszakaszon csak azonos méretben és kivitelben

a Nyilvános WC hirdető berendezéssel

• Maximum 2 db

A City Light berendezések felületeire vonatkozó maximált limitek figyelembevételével.

Melyek javasolt helyszínei:

- Fő u. - Széchenyi tér sarok

- Dózsa Gy. u. - Budai Nagy A. u. sarok

- Cégérek, cégtáblák és címtáblák

- Kizárólag míves kivitelben készített cégérek, cégtáblák és címtáblák engedélyezhetők.

- Információs és útbaigazító táblák

• Fontosabb csomópontokban, kereszteződésekben helyezhetőek el

3. Belváros (a városmagon és Városközponton kívül eső rész)

A Belváros reklámberendezései az alábbiakból tevődik össze:

- City Light vitrin, kizárólag önkormányzati hirdetésekre

- Polgármesteri hivatal hírei - vitrin

- Színházi hírek,

- Kulturális hírek,

Melyek javasolt helyszínei:

- Berzsenyi u.

- Tallián u. - Kaposi Mór kórház

- Szent Imre u. - POTE

- 48-as Ifjúság útja stb.

5 - 7 db berendezés ajánlott.

- Hirdető tábla és vitrin (50-70x100-150)

- Fa elé történő helyezésnél: minimum 25 m-es távolságonként telepíthető

- A táblák kihelyezéseinél egy fához csak 2 tábla helyezhető el,

12

- Amennyiben nem fa elé kerül a tábla, úgy minimum 50 m-es távolságokkal helyezhető el egymástól útvonalanként.

o Favédőrács hirdető táblával

• Minimum 25 m-es távolságonként telepíthető

o Falra erősíthető hirdető és reklámtáblák, vitrinek

- általában nem kívánatos, de esetenként engedélyezhető

- egyedi, az épület homlokzatához illeszkedő táblák tervezhetők építési engedély kötelezettséggel.

o Buszmegállók hirdető felületei

o Hirdetőoszlop

- Az övezet területén maximum 8 db berendezés engedélyezhető, egyéb hirdető berendezéstől számított 50 m-es távolságra útvonalanként.

A City Light berendezések felületeire vonatkozó maximált limitek figyelembevételével.

Melyek javasolt helyszínei:

- Honvéd u. - 48-as Ifjúság útja

- 48-as Ifjúság útja

- Árpád útja

- Honvéd u.

- Berzsenyi u. - Kereszt u.

- Berzsenyi u.

A berendezésekből az 50 m-es távolságok betartásával egy útvonalon, vagy utcában több is elhelyezhető.

o City Light vitrin egyéb hirdetésekre

- Maximum 10 db, egyéb hirdető berendezéstől számított 50 m-es távolságra útvonalanként. Kivétel a fa körül, vagy mellé, ill. kandeláberen elhelyezett berendezések hirdetései.

A City Light berendezések felületeire vonatkozó maximált limitek figyelembevételével.

o Köztéri órák reklám felülettel

• Maximum 3 berendezés telepíthető

A City Light berendezések felületeire vonatkozó maximált limitek figyelembevételével.

Javasolt helyszínei:

- Áchim A. u.

- Berzsenyi u.

13

- 48-as Ifjúság útja

- Árpád útja

o Kandeláberre erősíthető hirdető táblák

- Csak a mívesebb megoldás alkalmazható, a belváros területén.

- Kandeláberenként maximum 2 db hirdetés helyezhető el, egy útszakaszon csak azonos méretben és kivitelben

o Cégérek, cégtáblák és címtáblák

- Kizárólag míves kivitelben készített cégérek, cégtáblák és címtáblák engedélyezhetők, megvilágítottságuk lehetséges

o Információs és útbaigazító táblák

• Fontosabb csomópontokban, kereszteződésekben helyezhetőek el

Hirdető berendezések javasolt anyagai:

- kovácsolt - és öntöttvas

- nemesfém

- fa

- üveg

- kerülendő a kész fémszerkezetekből (laposvas, cső, idomok, stb.) készült berendezések

- műanyagból készített termékek alkalmazása a Városmag és a Városközpont területén tiltott.

II. 	Övezet

Az II. övezet reklámberendezései az alábbiakból tevődik össze:

o City Light vitrin, kizárólag önkormányzati hirdetésekre

- Polgármesteri hivatal hírei - vitrin

- Színházi hírek,

- Kulturális hírek,

A koncepció elfogadását követően, az Önkormányzat igényei szerint meghatározott területeken.

o Hirdető és reklám tábla (50-70-150x100-150-200)

- Fa elé történő helyezésnél: minimum 25 m-es távolságonként telepíthető

- A táblák kihelyezéseinél egy fánál csak 2 tábla helyezhető el,

14

- Amennyiben nem fa mellé kerül a tábla, úgy minimum 50 m-es távolságokkal helyezhető el egymástól útvonalanként.

o Favédőrács hirdető táblával

• Minimum 25 m-es távolságonként telepíthető

o Falra erősíthető hirdető táblák és vitrin

o Buszmegállók hirdető felületei

o Hirdetőoszlop

- Max. 10 db. belülről megvilágított, vagy nem belülről megvilágított, kívülről ragasztott, felületek lehetnek igény szerint, területi kijelölés nélkül, egyéb hirdető berendezéstől számított 50 m-es távolságra útvonalanként. Kivétel a fakörül, vagy mellé elhelyezett berendezések, ill. kandeláberen elhelyezett hirdetések.

A City Light berendezések felületeire vonatkozó maximált limitek figyelembevételével.

o City Light vitrin egyéb hirdetésekre

- Egyéb hirdetések, maximum 20 db, igény szerint, területi kijelölés nélkül, egyéb hirdető berendezéstől számított 50 m-es távolságra útvonalanként. Kivétel a fakörül, vagy mellé, ill. kandeláberen elhelyezett berendezések hirdetései.

A City Light berendezések felületeire vonatkozó maximált limitek figyelembevételével.

o Kandeláberre erősíthető hirdető táblák

- Kandeláberenként maximum 2 db hirdetés helyezhető el, egy útszakaszon csak azonos méretben és kivitelben

o Nyilvános WC hirdető berendezéssel

• Maximum 2 db

A City Light berendezések felületeire vonatkozó maximált limitek figyelembevételével.

o Óriásplakát, forgó prizma, Backlight felület

- Kertes házak kerítése előtt csak egyedi elbírálás alapján adható engedély

- Alacsony építésű épületek házfalain használati engedély maximum 3 évre adható, amennyiben a használati engedéllyel

rendelkező cég a szerződés lejártával a ház falát felújítja.

15

- Elhelyezése engedélyezhető egyéb hirdető berendezéstől számított 25 m-es távolságra, ill. óriásplakátoktól 50 m-es távolságra útvonalanként. Kivétel a fakörül, vagy mellé elhelyezett berendezések, kerítések, építési területek kerítései, kandeláberen elhelyezett hirdető tábla.

- Esetenként 10 felület egymás mellett is engedélyezhető.

o Falfestés

- Maximum 5 évre adható, amennyiben a használati engedéllyel rendelkező cég a szerződés lejártával a falfelületet felújítja.

o Cégérek, cégtáblák és címtáblák

- Műanyagból készített termékek is elfogadhatók, megvilágítottságuk lehetséges

o Információs és útbaigazító táblák

• Fontosabb csomópontokban, kereszteződésekben helyezhetőek el

Hirdető berendezések anyaga lehet:

- az anyagfelhasználás szabadabb az 1.. kat-ban használt anyagokon kívül laposvasak, - egyedi elbírálás alapján -idomok is felhasználhatók.

Ill. 	Övezet

Az Ill. övezet reklámberendezései az alábbiakból tevődhet össze:

o City Light vitrin, kizárólag önkormányzati hirdetésekre

- Polgármesteri hivatal hírei - vitrin

- Színházi hírek,

- Kulturális hírek,

A koncepció elfogadását követően, az Önkormányzat igényei szerint meghatározott területeken.

o Hirdető és reklám tábla (50-70-150x100-150-200)

- Fa elé történő helyezésnél: minimum 25 m-es távolságonként telepíthető

- A táblák kihelyezéseinél egy fánál csak 2 tábla helyezhető el,

- Amennyiben nem fa elé kerül a tábla, úgy maximum 50 m-es távolságokkal helyezhető el egymástól útvonalanként.

o Favédőrács hirdető táblával

• Minimum 25 m-es távolságon ként telepíthető

16

o Falra erősíthető hirdető táblák és vitrin

o Buszmegállók hirdető felületei

o Hirdetőoszlop

- Max. 10 db. belülről megvilágított, ill. nem megvilágított, kívülről ragasztott berendezések, igény szerint, területi kijelölés nélkül, egyéb hirdető berendezéstől számított 50 m-es távolságra útvonalanként. Kivétel a fakörül, vagy mellé elhelyezett berendezések, valamint kandeláberen elhelyezett hirdetések.

A City Light berendezések felületeire vonatkozó maximált limitek figyelembevételével.

o City Light vitrin egyéb hirdetésekre

- Maximum 20 db, igény szerint, területi kijelölés nélkül, egyéb hirdető berendezéstől számított 50 m-es távolságra útvonalanként. Kivétel a fakörül, vagy mellé, ill. kandeláberen elhelyezett berendezések hirdetései.

A City Light berendezések felületeire vonatkozó maximált limitek figyelembevételével.

o Kandeláberre erősíthető hirdető táblák

- Kandeláberenként maximum 2 db hirdetés helyezhető el, egy útszakaszon csak azonos méretben és kivitelben

o Nyilvános WC hirdető berendezéssel

• Maximum 3 db

A City Light berendezések felületeire vonatkozó maximált limitek figyelembevételével.

o Köztéri órák reklám felülettel

• Maximum 3 berendezés telepíthető

A City Light berendezések felületeire vonatkozó maximált limitek figyelembevételével.

o Óriásplakát, forgó prizma, Backlight felület

- Panel épületek házfalain egyedi elbírálás alapján használati engedély maximum 3 évre

adható, amennyiben a használati engedéllyel rendelkező cég a szerződés lejártával a ház falát felújítja.

- Elhelyezése engedélyezhető egyéb hirdető berendezéstől számított 25 m-es távolságra, ill. óriásplakátoktól 50 m-es távolságra útvonalanként. Esetenként két tábla egymás mellett is engedélyezhető. Kivétel a fakörül, vagy mellé elhelyezett berendezések, kerítések, építési területek kerítései, kandeláberen elhelyezett hirdetés.

17

o Falfestés

- Maximum 5 évre adható, amennyiben a használati engedéllyel rendelkező cég a szerződés lejártával a falfelületet felújítja.

- Az engedély kiadásához minden esetben a közterületi zsűri hozzájárulása szükséges.

o Falra vetített kép

- A többszintes és középmagas épületek nyílás nélküli falain a homlokzat felületének legfeljebb 15%-át takaró mértékben engedélyezhető.

o Cégérek, cégtáblák és címtáblák

- Műanyagból készített termékek is elfogadhatók, megvilágítottságuk lehetséges

o Információs és útbaigazító táblák

• Fontosabb csomópontokban, kereszteződésekben helyezhetőek el

Hirdető berendezések anyaga lehet:

• Szabad anyagfelhasználás, műanyagok is felhasználhatók.

IV. 	Övezet

1. Országos és helyi védelem alatt álló területek és épületek

- Országos és helyi védelem alatt álló területeken és épületeken reklámtáblák elhelyezése tilos.

- Ez alól kivételt képez a közterületi zsűri véleményének kikérésével, az illetékes hatóság engedélyével rendelkező cégér, címtábla, cégtábla.

V. 	Övezet

Külterületeken, ill. lakott területen kívüli területeken egymás mellett legfeljebb 10 db, a közút km szelvényei között maximum 10 db hirdetőfelület engedélyezhető.

A hirdetőfelület mérete nem haladhat ja meg a 12 m2-t.

Nem engedélyezhető hirdető-berendezés

- a közút forgalmát szabályzó KRESZ tábla, útbaigazító tábla, előjelző tábla, vagy kiépített csomópont előtt főút esetén 200 m-re, alsóbbrendű út esetén 150 m-en és a csomópont után 100 m-es távolságon belül.

18

Utcanevek övezetenkénti felsorolása

1. 	ÖVEZET:

A./ Városmag

- Áchim A. u. a Berzsenyi u-tól keletre

- Ady E. utca,

Bajcsy-Zs. u. a Széchenyi térig, Berzsenyi u. a Kontrássy u-ig Budai N. A. u.

Csokonai V. M. u.

Dózsa Gy. u.

Európa park,

Fő u. a Dózsa Gy. u-ig, Irányi D. u.

Kontrássy u.

Kossuth L. u. Bajcsy Zs. u-ig Kossuth tér

Megyeház u.

Múzeum u.

Noszlopy G. u.

Petőfi tér,

Rippl-Rónai tér

Széchenyi tér

- Teleki u.

Újpiac tér

- Zárda u. Bajcsy-Zs. u-ig

B./ Városközpont la városmagon kívüli részI

- Anna u.

Bajcsy-Zs. u. a Széchenyi tértől a Tallián Gy. u-ig Baross G. u. az Anna u-ig.

Berzsenyi u. a Kontrássy u-tól a József A. u-ig Ezredév u.

Fő u. a Dózsa Gy. u-tól a Tallián Gy. u-ig Iskola köz

- József Attila u.

Kossuth L. u. Bajcsy Zs. u-tól - Somssich P. u-ig Németh István fasor a Tallián Gy. u-ig

Rákóczi tér

Rippl-Rónai J. u.

Somssich P. u.

Szent Imre u. a Bajcsy-Zs. u-tól a Somssich P. u-ig

19

- Tallián Gy. köz

- Tallián Gy. u. a Fő u-tól- a Németh 1. fasorig

- Zárda köz

Zárda u. Bajcsy-Zs. u-tól - Somssich P. u-ig

CJ Belváros la városmagon és a városközponton kívüli részi

- 48-as Ifjúság u.

- Áchim A. u. (Berzsenyi u-tól nyugatra)

- Árpád u. a Kisgáti árokig

Bajcsy-Zs. u. a Tallián Gy. u-tól Baross G. u. az Anna u-tól Berzsenyi park

Berzsenyi u. a József A. u-tól Bethlen tér

Biczó F. köz

Biczó F. u.

Damjanich u.

Dési Huber u.

Fodor J. tér

Fő u. a Tallián Gy. u-tól Füredi u. a 61. sz. főút ig, Gábor A. tér

Gróf Apponyi A. köz Gróf Apponyi A. u. Hársfa u.

Honvéd u. a 61. sz. főútig, Hunyadi J. u. a 61. sz. főútig, Irinyi J. u. a 61. sz. főútig,

József A. u. folytatása a Vásártéri útig, Kanizsai u. a 61. sz. főútig,

Kaposi Mór u.

Kereszt u.

Kossuth L. u. a Somssich P. u-tól a 61. sz. főútig,

Dr. Kovács S. Gy. u.

Laktanya u.

Németh 1. fasor a Tallián Gy. u-tól Nemzetőrsor

Pázmány P. u. a 61. sz. főútig, Pete L. u.

Petőfi u. a 61. sz. főútig, Szántó köz

Szántó u.

Szent Imre u. a 61. sz. főútig,

- Tallián Gy. u. a Németh 1. fasortól a 61. sz. főútig

- Vár u.

- Vásártéri u.

- Virág u. a 61. sz. főútig

- Vöröstelek u.

20

D.I

- Honvéd u. végig,

- Arany tér,

Kisfaludy u. a Nádor u-ig.

II. ÖVEZET / családi házas. alacsony szintszámú lakóterületek

Az 1., IlL, IV., V. Övezeten kívüli területek

Ill. ÖVEZET /Iakótelepek, bevezető utak, ipartelepek

D.I Lakótelepek

Szondi György utca Búzavirág u.

Füredi út

Béke út

Buzsáki u. Fazekas Mihály u. Bern J. u.

Béke út Füredi út

48-as ifjúság útja

Füredi út

48-as ifjúság útja Arany J. u. Kisfaludy u.

Füredi út Arany J. u. Sávház

D./ Bevezető utak

által határolt övezet

által határolt övezet

által határolt övezet

által határolt övezet

által határolt övezet

A bevezető utak területe az 1. övezet határáig.

D./ lpartelepek

Keleti iparterület,

Dombóvári út - Guba S. u-i iparterület, Pécsi utcai iparterület 1. (Cukorgyár), Pécsi utcai iparterület II. (Húsüzem), Jutai úti iparterület,

Füredi úti iparterület,

Nyugati iparterület (61-es út mentén).

21

IV. ÖVEZET / országos és helyi védelem alatt álló területek

Az országos és helyi védelem alatt álló területek, épületek felsorolását

- A helyi építészeti értékekről szóló többször módosított 38/1995 (X.16.) sz. önkormányzati rendelet 1-3. melléklete, és a

Kaposvár Város Általános Rendezési Terve korszerűsítés, területfelhasználási és szabályozási terve" szabályozási előírásairól szóló 24/1994. (VI.15.) sz. rendelet 4. sz. melléklete

határozza meg.

V. ÖVEZET / külterületek, illetve lakott területen kívüli területek

22