Kaposvár megyei Jogú Város Önkormányzatának …/2008. (……) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban. Étv.) 7.§ (3) bekezdés c.) pontja alapján, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK) előírásait figyelembe véve a Kaposvár Építési Szabályzat (továbbiakban. KÉSZ) és a Kaposvár Szabályozási Terv (továbbiakban: KSZT) megállapításáról az alábbi módosított rendeletet alkotja:

„1.§

(1) A Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló többször módosított 70/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 41 § -a  az alábbi (8), (9) és (10) bekezdésekkel egészül ki, egyben  a (8) bekezdés  számozása (11) bekezdésre módosul:

„(8) Az „Lke-O/6” övezetben meglévő épület esetében, az oldalkert legkisebb mérete 5,00 m lehet. Az oldalkert méretét csökkenteni 3,75 m -re az alábbi feltételek teljesülése esetén lehet:

a.) az oldalkertre  néző nyílászárók csak megfelelő tűzállósági

határértékű  üveg-, vagy egyéb szerkezettel  alakíthatók ki;

b.) az épületszerkezetek külső térelhatároló szerkezetét, tetőhéjazatát és

párkányzatát legalább I - III. tűzállósági fokozatú nem éghető anyagból kell

kialakítani.

(9) Az Lke-O/6 övezetben újépület építése esetén az oldalkert legkisebb mérete 5,00m lehet.

(10)Az „Lke-O/6” övezetben, új épület építése, vagy meglévő bővítése esetén a szomszédos 5-5 épülethez az  illeszkedési szabályok  alapján igazodó építménymagasság létesíthető, amelyet  utcaképi vázlattal kell igazolni, az övezetre megengedett legnagyobb építménymagasság betartása mellett.

(2) A R. 41.§ (8) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az építési övezeti jellemzőket az alábbi táblázat tartalmazza:

| Övezeti jel | Beépítési mód | Beépítés max. mértéke % | Min. – max. építmény-magasság m | Max. szintterületi mutató m2/m2 | Min. telekterület m2 | Min. zöldfelületi arány % | Szint alatti beépítés % | Közműve- sítettség |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lke-Z/1 | Z | 30 | 3.0-7.5 | 0.6 | 300 | 50 | 40 | T |
| Lke-Z/2 | Z | 30 | 3.0-7.5 | 0.6 | 700 | 50 | 40 | T |
| Lke-Z/3 | Z | 30 | 3.0-5.0 | 0.5 | 400 | 50 | 40 | T |
| Lke-Z/4 | Z | 30 | 3.0-5.0 | 0.5 | 700 | 50 | 40 | T |
| Lke-O/1 | O | 30 | 3.0-6,0 | 0.6 | 700 | 50 | 40 | T |
| Lke-O/2 | O | 30 | 3.0-5.5 | 0.5 | 500 | 50 | 40 | T |
| Lke-O/3 | O | 30 | 3.0-5.0 | 0.5 | 700 | 50 | 40 | T |
| Lke-O/4 | O | 30 | 3.0-5.0 | 0.5 | 900 | 50 | 40 | T |
| Lke-O/5 | O | 20 | 3.0-5.0 | 0.35 | 1400 | 55 | 30 | T |
| Lke-IK/1 | IK | 30 | 3.0-7.5 | 0.6 | 500 | 50 | 40 | T |
| Lke-IK/2 | IK | 30 | 3.0-5.0 | 0.5 | 700 | 50 | 40 | T |
| Lke-IK/3 | IK | 25 | 3.0-5.5 | 0.4 | 800 | 55 | 35 | T |
| Lke-SZ/1 | SZ | 30 | 3.0-7.5 | 0.6 | 700 | 50 | 40 | T |
| Lke-SZ/2 | SZ | 30 | 3.0-7.5 | 0.6 | 1800 | 50 | 40 | T |
| Lke-SZ/3 | SZ | 30 | 3.0-6.0 | 0.6 | 1000 | 50 | 40 | T |
| Lke-SZ/4 | SZ | 30 | 3.0-5.0 | 0.5 | 700 | 50 | 40 | T |
| Lke-SZ/5 | SZ | 30 | 3.0-5.0 | 0.5 | 900 | 50 | 40 | T |
| Lke-SZ/6 | SZ | 25 | 3.0-6.0 | 0.5 | 700 | 55 | 35 | T |
| Lke-SZ/7 | SZ | 25 | 3.0-5.5 | 0.4 | 900 | 55 | 35 | T |
| Lke-SZ/8 | SZ | 20 | 3.0-7.5 | 0.5 | 15000 (K) | 50 | 30 | T |
| Lke-SZ/9 | SZ | 20 | 3.0-5.5 | 0.35 | 1300 | 55 | 30 | T |
| Lke-SZ/10 | SZ | 20 | 3.0-5.0 | 0.35 | 900 | 50 | 30 | T |
| Lke-SZ/11 | SZ | 20 | 3.0-5.0 | 0.35 | 1800 | 50 | 30 | T |
| Lke-SZ/12 | SZ | 20 | 3.0-5.0 | 0.35 | 2700 | 50 | 30 | T |
| Lke-O/6 | O | 40 | 3,0-7,0 | O,75 | 500 | 30 | 40 | T |

„

2.§

(1) A R. 68.§-a a  az alábbi (3), (4) és (5) bekezdésekkel egészül ki egyben a (3)

bekezdés  számozása (6) bekezdésre módosul:

„(3) A „Khg/1” építési övezetben a környező lakóterületre nem zavaró és nem

szennyező iroda, szociális és egyéb épület helyezhető el.

(4) A „Khg-Ev” védelmi erdőre a 87.§ előírásai érvényesek azzal, hogy tulajdoni

és üzemeltetési szempontból a „Khg” és „Khg/1” építési övezetekkel együtt

kell kezelni.

(5) A „Khg-Ev” és „Ev2” védelmi erdő területeken legalább  5-6 cm

törzsátmérőjű, honos lombos fákat kell telepíteni minimum 25 m2-ként 1 db,

a háromszintű  zöldfelületi kialakítás mellett.”

(2) A R. 68.§-a  (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az építési övezeti jellemzőket az alábbi táblázat tartalmazza:

| Övezeti jel | Beépítési mód | Beépítés max. mértéke % | Min. – max. építmény-magasság m | Max. szintterületi mutató m2/m2 | Min. telekterület m2 | Min. zöldfelületi arány % | Szint alatti beépítés % | Közműve- sítettség |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Khg | SZ | 40 | 3,0-16,0 | 1 | 10.000 | 25 | 30 | T |
| Khg/1 | SZ | 40 | 3,0-16,0 | 0,8 | 8.000 | 40 | 30 | T |
| Khg-Ev | véderdő | - | - | - | - | - | - | - |

„

3.§

A rendelethez tartozó KSZT:

a./  K10; K11 sz. tervlap  a Kossuth L. utca-Arany J. utca- Hunyadi J. utca-48-

as Ifjúság útja  által határolt – volt „Tisztviselő telep” -  tömb részletére

vonatkozóan e rendelet 1. számú mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

b./  KF4 sz. tervlap  a Hóvirág utca-Ibolya utca-Dália utca- 15129/51 hrsz út által

határolt tömb részletére a zöldterület vonatkozásában e rendelet 2. számú

mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

c./  K21 sz. tervlap  Bárczy G. utca - 9729/7 hrsz-ú köz -  Vak-Bottyán utca - Harsányi J. utca által  határolt tömb  részletére vonatkozóan e rendelet 3. számú mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

d./ Külterületi szabályozási lap a – 0323 hrsz-ú – 0341/1 hrsz –ú  és 0341/2 hrsz –ú utak  - 61 sz. -ú főközlekedési út – 610.sz. –ú út - által határolt tömb részletére a Hulladékgazdálkodási területre vonatkozóan - e rendelet 4. számú mellékletét képező szabályozási tervlapnak;

megfelelően módosul.

4.§

- E rendelet  2008. június 15. napján lép hatályba.

- A R.41.§. (8) bekezdésében foglalt meglévő állapot alatt e rendelet hatályba

lépésekor fennálló legalább szerkezet kész állapotot kell érteni.

Kaposvár, 2008. június 05.

Szita Károly					Dr Kéki Zoltán

Polgármester			                    Címzetes főjegyző

1. számú melléklet

a …/2008.(……) önkormányzati rendelethez

K10; K11 sz. tervlap  a Kossuth L. utca-Arany J. utca- Hunyadi J. utca-48-

as Ifjúság útja  által határolt – volt „Tisztviselő telep” -  tömb részlete

2. számú melléklet

a …/2008.(……) önkormányzati rendelethez

KF4 sz. tervlap  a Hóvirág utca-Ibolya utca-Dália utca- 15129/51 hrsz út által

határolt tömb  részlete

3. számú melléklet

a …/2008.(……) önkormányzati rendelethez

K21 sz. tervlap  Bárczy G. utca - 9729/7 hrsz-ú köz -  Vak-Bottyán utca - Harsányi J.

utca által  határolt tömb  részlete

4. számú melléklet

a …/2008.(……) önkormányzati rendelethez

Külterületi szabályozási lap a – 0323 hrsz-ú – 0341/1 hrsz –ú  és 0341/2 hrsz –ú utak  - 61 sz. -ú főközlekedési út – 610.sz. –ú út - által határolt tömb részletére

# Footnotes

Már meglévő állapot alatt 2008.június 15-i állapot értendő …/2008.(……) önkormányzati rendelet 4.§.(2) bekezdése alapján

„OTÉK” alóli felmentéssel

„OTÉK” alóli felmentéssel

Megjegyzés: 0,5 Th

„OTÉK” alóli felmentéssel

Már meglévő állapot alatt 2008.június 15-i állapot értendő …/2008.(……) önkormányzati rendelet 4.§.(2) bekezdése alapján

Rövidítések magyarázata:

Beépítési módok: Z: zártsorú, O: oldalhatáron álló, Ik: ikres, Sz: szabadonálló beépítés.

Közművesítettség – T: teljes közművesítettség

„OTÉK” alóli felmentéssel

„OTÉK” alóli felmentéssel

„OTÉK” alóli felmentéssel

Rövidítések magyarázata:	Beépítési módok: Sz: szabadonálló beépítés.

Közművesítettség – T: teljes közművesítettség

Technológiai építmények ettől eltérhetnek

„OTÉK” alóli felmentéssel

Technológiai építmények ettől eltérhetnek